ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Распоряжение администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение от 06.08.2012 года № 33 «О разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Потанинского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Потанинского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Характеристика муниципального образования  Потанинское  сельское поселение

1. Муниципальное образование Потанинское сельское поселение  находится на северо-востоке Волховского муниципального района. Официальное название муниципального образования Потанинское  сельское поселение установлено в соответствии с областным законом от 6 сентября 2004 г. № 56-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом Волховский  муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

Административный центр – дер. Потанино расположен в 60 км от административного центра Волховского муниципального района – города Волхов и в 180 км от Санкт-Петербурга. Общая площадь земель в границах Потанинского сельского поселения – 33795 га (6,6 % от площади Волховского муниципального района), из них земель населенных пунктов – 708 га.

С запада поселение граничит с Ладожским озером и Пашским и Загубским лесничествами, с северо-запада – со Свирицким сельским поселением, с северо-востока  - с Пашским сельским поселением, с юга – с Колчановским сельским поселением и Тихвинским муниципальным районом, с юго-запада – с Селивановским сельским поселением .

Численность постоянного населения  Потанинского сельского поселения составляет 1,2 тыс. чел. (1,28 % населения  Волховского муниципального района).

Система расселения Потанинского сельского поселения представлена семнадцатью сельскими населенными пунктами: Бакланово, Весь, Волосово, Вороново, Горное Елохово, Заостровье, Кириково, Лахта, Потанино, п/ст. Юги, Самушкино, Хмелевик, Чуново, Шахново, Шолтоло, Шурягские Караулки, Юги. Деревня Потанино является административным центром Потанинского сельского поселения.

Климат территории – умеренно-континентальный, влажный. На западе Потанинского  сельского поселения расположено Ладожское озеро. По территории поселения протекают реки Воронежка, Вяница, Салма. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями песка  в  районе деревень Самушкино, Чуново, Шолтоло.

Действующих сельскохозяйственных предприятий на территории Потанинского сельского поселения нет.

## 2 . Природные условия и ресурсы

Потанинское сельское поселение  находится в зоне умеренно-континентального климата, который характеризуется невысокими средними температурами и непостоянной погодой. Близость поселения к Ладожскому озеру сказывается на местном климате: он влажен. Морской воздух, приносимый западными ветрами, вызывает зимой оттепели и обильные снегопады, а летом сопровождается пасмурной погодой. В период, когда над Ладожским озером господствуют континентальные воздушные массы, поступающие с юга и востока, стоят сухие и жаркие дни летом и морозные — зимой. Установившуюся погоду могут резко изменить вторжения с севера холодного арктического воздуха, с которым всегда связаны неожиданные похолодания и сильные ветры. Заметное влияние на климат оказывает само озеро. С апреля по июль вблизи него прохладнее, чем в прилегающих районах, а с августа по март, напротив, становится теплее — сказываются теплоемкие свойства водных масс Ладоги.

Средняя годовая температура воздуха + 4,4°С. Летом воздух может прогреться до +30°С, а зимой могут стоять морозы до 40°С ниже нуля. Продолжительность теплого сезона может составлять 130-180 дней.

Весна наступает в апреле. В мае и даже в июне на смену теплым дням могут неожиданно прийти заморозки. С прекращением заморозков и установлением теплой погоды со среднесуточной температурой более +10°С начинается лето.

В июне средняя месячная температура воздуха уже +12 — +13°С. Днем воздух может нагреться до 20°С и более в тени. Самый теплый месяц — июль, средняя температура которого от +16 до +17°С. В августе обычно начинается понижение температуры, хотя в отдельные годы он может быть самым теплым месяцем. Средняя температура августа от +15 до +16°С. В конце сентября уже приходят первые заморозки.

При вторжениях теплых воздушных масс с юга в первой половине осени нередко бывают возвраты теплой погоды — «бабье лето». Тогда даже на 2 - 3 недели могут установиться ясные и теплые дни.

В начале ноября отрицательные температуры становятся довольно устойчивыми. И все же первая половина зимы мягкая. Нередко в декабре случаются оттепели, сопровождающиеся мокрым снегом. В январе и феврале оттепели реже. Это самые холодные месяцы — их средняя температура от -8 до -10, а в отдельные дни температура может опускаться до 30 - 40°С мороза.

Населенный пункт д. Потанино является административным центром муниципального образования Потанинское сельское поселение и занимает территорию площадью 103,28 га. Административно-общественный центр сформирован в центре деревни и представлен администрацией, общественно-торговым центром, школой, детским садом, отделом ЖКХ, почтой. Медицинское обслуживание населения  осуществляют работники фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа).

Жилая застройка состоит 15 многоквартирных жилых домов и из  48 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, из которых 3 дома – нежилые, 45 домов жилых.

Улицы с твердым покрытием и грунтовые.

По информации администрации муниципального образования Потанинское сельское поселение общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах  в 2012 г. составляла  17,8  тыс. кв.м.

IV. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  в Потанинском сельском поселении

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ОАО «Волховский ЖКК».

| № п/п | Показатели | Ед.измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее кол-во источников централизованного теплоснабжения | шт. | 2 д. Потанино |
|  |  |  | 2 п.ст. Юги |
| 2 | Установленная мощность котельной по паспортам котлов завода-изготовителя | Г/кал./час. | 4,8 д. Потанино |
|  |  |  | 0,62 п. ст. Юги |
| 3 | Располагаемая мощность котельной по режимным картам котлов | Гкал/час | Пусконаладка в котельной д. Потанино не завершена, нет режимных карт |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка при расч. темп. наиболее хол. .пятидневки согл. СНиП 23-01-99 « Строительная климатология»: | Гкал/час | 4,3 |
| 4.1. | В т.ч. отопление | Гкал/год | 0,37 |
| 4.2. | ГВС | Гкал/год | 0,18 |
| 5 | Кол-во котлов | Ед. | 3 д. Потанино |
|  |  |  | 2 п.ст. Юги |
| 6 | Коэффициент загрузки котельной по теплопроизводительности указанных в паспортах котлов (завода изготовителя) | % | 89,6 |
| 7 | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении | п/м | 5641 – д. Потанино |
|  |  |  | 1200 – п. ст. Юги |
| 8 | В т.ч. отопление | п/м | 5641 – д. Потанино |
|  |  |  | 1200 – п. ст. Юги |
| 8.1. | ГВС | п/м |  |
| 8.2. | В т.ч. надземная прокладка | п/м | 4441 |
| 8.3. | Подземная прокладка | п/м | 2400 |
| 9 | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении | п/м | 5641 – д. Потанино |
|  |  |  | 1200 – п.ст. Юги |
| 9.1 | В т.ч. | - ду 57 | п/м | 368 |
|  |  | - ду 89 | п/м | 890 |
|  |  | -ду 108 | п/м | 330 |
|  |  | - ду 133 | п/м | 470 |
|  |  | -ду 159 | п/м | 3583 |
|  |  | - ду 159 | п/м п. ст. Юги | 1200 |
| 10 | Температурный график работы котельной в отопительный период 95-70 С и температуре наружного воздуха – 28 С | t | 95/70 |
| 11 | Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на период | Гкал/год | 5973,5 д. Потанино |
|  |  |  | 199,95 п.ст. Юги |

## Потребность в тепле на отопление  для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Укрупненные показатели теплового потока приняты по новым типовым проектам с учетом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

В настоящее время в 15 населенных пунктах: Бакланово, Весь, Волосово, Вороново, Горное Елохово, Заостровье, Кириково, Лахта, Самушкино, Хмелевик, Чуново, Шахново, Шолтоло, Шурягские Караулки, Юги централизованное теплоснабжение отсутствует. В указанных населенных пунктах  печное отопление. Топливом являются преимущественно дрова, в редких домах - уголь. В ближайшее время планируется газоснабжение индивидуальных жилых домов населенных пунктов д. Потанино (центральная часть, старая часть и до Храма в дер. Самушкино), Весь, п/ст. Юги.

В настоящее время основная жилая застройка населенных пунктов Потанинского сельского поселения (кроме  центральной части дер. Потанино) природным газом не газифицирована, используется сжиженный газ в основном на нужды пищеприготовления. Сжиженный газ в баллонах для населения доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции.

# Text boxes

Схема теплоснабжения

от котельной № 14 дер. Потанино